ТЕХНИЧЕСКИЙ  РАЙДЕР

(В райдере возможны изменения и отступления, ЗАРАНЕЕ согласованные с группой)

Большая просьба всю аппаратуру доставить, установить, скоммутировать и проверить(!) до начала саундчека.

Продолжительность саундчека от 30 минут до 1 часа.

Необходимое оборудование на сцене:

- Микрофонная стойка типа «журавль» (группа привозит свой вокальный микрофон).

- 3 стойки под гитары (желательно).

- Стойка под клавиши в исправном состоянии с регулируемой высотой.

- Кабели микрофонные, сетевые инсертные и линейные в необходимом количестве.

- Барабаны (1 бочка, 2 альт-тома, 1 бас- том), а также:

- стойка под малый барабан (14”),

- стойки под тарелки (с работающими зажимами и фетрами) – 3 шт.,

- стойка под хай-хэт,

- стул для барабанщика с регулируемой высотой.

Желательна подзвучка барабанной установки через микрофоны.

Для барабанщика на сцене должен быть предусмотрен отдельный монитор.

- Басовый комбо – динамик комбо не менее 12” или 4x10”, работающий эквалайзер.

Номинальная мощность – если выступление в небольшом клубе не менее 100 Вт, если большой клуб, концертный зал или открытая площадка не менее 300 вт.

При отсутствии комбо, возможно подключение баса в линию через DI, НО с обязательным выделением отдельной мониторной линии на сцене под бас!

Возле предполагаемого места басиста на сцене обязательно наличие 2 розеток по 220v.

- Гитарный комбо 1 (соло-гитара) – FENDER (The Twin, 65 Twin Reverb, Vibrasonic, De Ville, Deluxe, Vibrolux Reverb, Prosonic), Marshall, Mesa Boogie, Hughes&Kettner. Желательно наличие разрыва  (FX-loop, send; return) в комбо, для подключения в обход усилителя (гитарист играет через процессор эффектов).

Номинальная мощность – если выступление в небольшом клубе не менее 100 Вт, если большой клуб, концертный зал или открытая площадка не менее 300 вт.

При отсутствии комбо, возможно подключение гитары в линию через DI, НО с обязательным выделением отдельного мониторной линии на сцене под соло-гитару!

Возле предполагаемого места гитариста на сцене обязательно наличие 1 розетки по 220v.

- Гитарный комбо 2 (ритм-гитара) – FENDER (The Twin, 65 Twin Reverb, Vibrasonic, De Ville, Deluxe, Vibrolux Reverb, Prosonic), Marshall, Mesa Boogie, Hughes&Kettner.

Номинальная мощность – если выступление в небольшом клубе не менее 100 Вт, если большой клуб, концертный зал или открытая площадка не менее 300 вт.

При отсутствии комбо, возможно подключение гитары в линию через DI, НО с обязательным выделением отдельного мониторной линии на сцене под ритм-гитару!

Возле предполагаемого места гитариста на сцене обязательно наличие 1 розетки по 220v.

- Клавиши – отдельная мониторная линия, в крайнем случае, если помещение небольшое возможно использование комбо (предпочтительно Roland KC серии).

Возле предполагаемого места клавишницы на сцене обязательно наличие 1 розетки по 220v.

- Вокал (по совместительству ритм-гитарист) - отдельная мониторная линия. Возможно совмещение с другой мониторной линией (клавиш или ритм-гитары, если под них тоже нет комбо), НО с обязательным наличием в мониторной линии 2 колонок, чтобы можно было развести голос и инструмент по разным каналам!

- Мониторные линии – минимум 2 (под вокал и клавиши), желательно отдельный монитор для барабанщика, при отсутствии того или иного комбо добавлять соответствующее количество мониторных линий (см. п. 5, 6, 7).

Звук:

Общая мощность акустики зала, желательно подвес, должна в идеале составлять не менее:

зал на 300-500 мест – 5 КВт;

зал на 500-800 мест – 8 КВт;

зал на 800-1000 мест – 10 КВт

далее считать из расчета 10 Вт на 1 место.

Пульт:

Пульт – YAMAHA, DDA, Allen&Heth, Soundcraft, Midas, Behringer, Mackie. Конфигурация пульта – 24/4/2, эквалайзер – низ, верх, два параметрика, 4-6-aux (pre fader, post eq) – для пульта (on-line) – 2x31 – полосный эквалайзер (Klark Teknik DN 360, BSS, dbx3231). Ревер: TC M300, 350; Lexicon.

Сцена:

Комбо под соло-гитару                                                     Комбо под бас

мониторная линия для барабанщика

Микрофон                                  комбо под ритм-гитару

мониторная линия под клавиши            мониторная линия под вокал

По всем техническим вопросам можно связываться с нашим звукорежиссером:

Миловидов Сергей srg@nxt.ru или по телефону +7 916 201 6362

По всем вопросам относительно организации концертов, обращайтесь на электронную почту:

Mr.jalous@gmail.com

Или по телефону +7 926 595 9999 Стрелюхин Юрий

С любовью, группа «Добрые Дела»

# Text boxes

Барабаны

Клавиши

МЛ1

МЛ2

МЛ3